## Slide 1: Tecnología de Computadores
Tema 5: Puertas Lógicas - TTL
Notes: Cisco Networking Academy Program
Introducción a Networks v6.0
Capítulo 1: Introducción a redes

## Slide 2: Índice
  Introducción
RTL – Resistor Transistor Logic
DTL – DiodeTransistor Logic
TTL – Transistor Transistor Logic
Ejemplos

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Transistor BJT

## Slide 5: AND
NOT
XOR
OR

## Slide 6: NAND
XNOR
NOR

## Slide 8: RTL

## Slide 9: NOT - RTL
Si A =1, Q1 conduce, por lo que VCE=0,2 v, V0 = VCE= 0,2 v, “0” a la salida.
Si A=0, Q1 estará en corte, por lo que IC=0 mA, VRC=0 v y, por tanto, V0 = VCE= 5 v, “1” a la salida.

## Slide 10: NAND - RTL
Si A=B=1, TA y TB conducen, por lo que VCE1=0.2 y VCE2=0.2. Así V0 = 0,4 v, “0” a la salida.
Si A=0 y/o B=0, al menos un transistor estará en corte, por lo que IC=0 mA, VRC=0 v y, por tanto, V0 =VCE=5V, “1” a la salida.
Puerta lógica NAND.

## Slide 11: NOR - RTL
Si A =1 y/o B=1, TA y/o TB conducen (saturación), por lo que VCE=0,2 v, V0 = VCE “0”.
Si A=0 y B=0, los transistores estarán en corte, por lo que V0 =‘VCE=5V nivel 1 a la salida.
Puerta lógica NOR

## Slide 12: NOR - RTL
Ejemplo con tres entradas

## Slide 13: DTL

## Slide 14: NOT - DTL
Si A =1, D1 OFF, Q1 conduce, por lo que VCE=0,2 v, V0 = VCE= 0,2 v, “0” a la salida.
Si A=0, D1 ON y Q1 estará en corte, por lo que IC=0 mA, VR2=0 v y, por tanto, V0 = VCE= 5 v, “1” a la salida.

## Slide 15: NAND - DTL
Si A = B =1, D1 y D2 OFF, entonces
D3 y D4 ON, Q1 conduce, por lo que VCE=0,2 v, V0 = VCE “0”.
Si A=0 y/o B=0, D1 ON y/o D2 ON y el transistor estará en corte, por lo que IC=0 mA, VRC=0 v y, por tanto, V0 =‘VCE=5V nivel 1 a la salida.
Puerta lógica NAND.

## Slide 16: NOR DTL
Si A = B =0, D1 y D2 OFF, entonces D3 y D4 OFF, Q1 estará en corte, por lo que IC=0 mA, VRC=0 v y, por tanto, V0 =‘VCE=5V nivel 1 a la salida.
Pero si A=0 y/o B=0, D1 ON y/o D2 ON y D3, D4 y el transistor conducirán. Por lo que VCE=0,2 v, V0 = VCE “0”.
Puerta lógica NOR.

## Slide 17: TTL

## Slide 18: TTL – Lógica Transistor Transistor
TTL (Transistor Transistor Logic), es la familia lógica más popular por su bajo costo, buena velocidad y bajo consumo.
A los integrados de la familia TTL debemos suministrarles una tensión de 5 V (entre 4,5 y 5,5 volts), son los conocidos como “niveles TTL”
Aplicaciones:
Microprocesadores, como el 8X300, de Signetics, la familia 2900 de AMD y otros.
Memorias
Circuitos digitales: contadores, biestables, registros de desplazamiento, etc.
PAL (arreglo lógico programable), para el diseño matrices decodificadoras.
Fuentes de alimentación

## Slide 19: NOT -TTL
La resistencias del circuito tienen los valores adecuados para que los transistores en conducción permanezcan saturados para una tensión de alimentación entre 5V ± 0,25 V.
Cuando la entrada (e) está a un nivel bajo (≤ 0,8V), Q1 tiene la unión B-E directamente polarizada, conduce. La conexión del colector de Q1 a la base de Q2 no permite la circulación de corriente (a excepción de alguna corriente de fuga que circule por la base de Q2) forzando la saturación de Q1 y el corte de Q2. El corte de Q2 provoca el corte de Q4 al mismo tiempo que habilita la conducción de Q3 y del diodo D hacia (s).
Cualquier valor de tensión en la entrada por encima de 2,4V eleva el potencial del emisor de Q1 por encima del potencial de su colector forzando su funcionamiento en zona activa inversa y permitiendo la polarización directa de las uniones base – emisor de Q2 y Q4.
Estos dos últimos transistores entran en saturación, por lo que la tensión C-E de Q2 (0,2 v) no alcanza para polarizar en directa la unión base emisor de Q3 y el diodo D. El corte de Q3 aísla la salida (s) de VCC, mientras que la conducción de Q4 la conecta a masa a través de un camino de baja impedancia forzando un estado bajo (0,2 v) .
La combinación de los transistores Q3 y Q4 se conoce como salida totem-pole. Ventaja: la potencia disipada a la salida es muy baja.
e | s
0 | 1
1 | 0

## Slide 20: NAND TTL
Si en el circuito inversor se reemplaza el transistor Q1 por un transistor multiemisor obtenemos una compuerta NAND de tantas entradas como emisores tenga Q1.
Cuando al menos una de las dos uniones base emisor de Q1 es polarizada directamente, Q1 entra en conducción provocando el corte de Q2, y la salida mostraría un valor alto.
La condición para que la salida del circuito esté en estado bajo es que todas las entradas estén en estado alto. Cuando todas las entradas se encuentran en valor alto, Q1 conduce en zona activa inversa (intercambia la función de los terminales de colector y emisor) habilitando la conducción de Q2 y forzando el estado bajo en la salida del circuito.
e1 | e2 | s
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 21: NOR TTL
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 22: Fan Out
La conectar una carga a la salida de la puerta, la tensión podría caer por debajo del límite considerado como "1", causando una operación errática.
Por tanto, existe un límite en el número de entradas de puertas lógicas que podemos conectar a otra puerta lógica. Este límite se denomina fan-out o cargabilidad de la puerta.
Un integrado TTL (estándar) puede excitar 10 entradas TTL normales.

## Slide 23: Margen de ruido

## Slide 24: TTL, configuraciones de salidas
Independientemente de la función lógica implementada, la etapa de salida puede tener diferentes configuraciones de acuerdo a la aplicación en la que se quiera integrar:
Totem – Pole
Colector abierto
Triestado

## Slide 25: Salida totem-pole
Mediante el transistor Q2 se consigue que cuando Q3 conduce, Q4 no y viceversa.
Q2 en corte: Q3 conduce y Q4 está en corte, S=“1”. Su disipación de potencia es aproximadamente 0mW y la potencia disipada por R4 también es baja ya que R4=100Ω.
Q2 conduce: Q3 está en corte y Q4 conduce, S=“0”. Por tanto, la potencia disipada =0mW.
Entonces, en los dos casos la potencia disipada es muy baja, permitiendo altos niveles de integración.
No es posible conectar varias salidas en paralelo

## Slide 26: Salida colector abierto
La resistencia no está integrada en el circuito, es la propia carga.
La principal utilización es la conexión de cargas que precisan unas tensiones o corrientes superiores a los niveles de la familia TTL.
Por otro lado permiten la realización de puertas por conexión con solo unir en paralelo las salidas de varios circuitos integrados.

## Slide 27: Salida triestado
La configuración es similar a la Totem-pole, pero se le añade un transistor T5 que es gobernado por la patilla de inhibición, de forma que introduciendo un “1” se le hace conducir haciendo que su VCE=0,2 v
Esto provoca que T1 conduzca y provoque el corte de T2, que a su vez provoca el corte de T3.
Al mismo tiempo la conducción de T5 provoca el corte de T4.
Entonces, al meter un “1” en T5 los dos transistores T4 y T3 estarán cortados. Lo que provoca que el potencial en Vo sea 0
Cuando la entrada de inhibición es 0, T5 estará cortado y su influencia sea nula en el funcionamiento del circuito, comportándose como la función que implementa. En el ejemplo, como una puerta NAND.
La principal aplicación, como se puede apreciar en la figura, es la construcción de buses de comunicación en los que cada puerta deposita la información de manera aleatoria. NUNCA SE DEBEN HABILITAR DOS PUERTAS AL MISMO TIEMPO ya que ello provocaría el mismo problema que en la configuración Totem-pole.

## Slide 28: Ejemplos

## Slide 29: Ejemplo
Indicar la familia a la que pertenece y la función que realiza

## Slide 30: Ejemplo
Indicar la familia a la que pertenece y la función que realiza

## Slide 31: Ejemplo
Indicar la familia a la que pertenece y la función que realiza

## Slide 32: Ejemplo
Indicar la familia a la que pertenece y la función que realiza