## Slide 1: Proyecto ICT - EPI
Autores:
Ismael Da Palma
Pedro José Madrid

## Slide 2
Memoria técnica
  Datos de la vivienda
  Elementos que constituyen la ICT
  Canalización y recintos
  Plano de la planta en 2D
Planos y esquemas
  Red RTV
  Red CPT
  Red CC TBA
  Red FO
  Esquema del RITI y RITS
  Esquema del RTR
Pliego de condiciones
Presupuesto
Conclusiones
Webgrafía
Índice

## Slide 3
Memoria técnica
Datos de la vivienda:
Nº de viviendas | 9
Nº de estancias por vivienda | 6
Plantas | 3 (Sin incluir PB)
Estancias comunes | 0
Nº de locales | 3 (Situados en la PB)
Nº de PAUs = 12
- Situación de vivienda 3D -
Ubicación: Carrer de Martí 72, Barcelona

## Slide 4
Memoria técnica
Elementos que constituyen la ICT:
Red CPT
Red FO
Red CC TBA
RITI
Canalización y recintos
RITS
Red RTV

## Slide 5
Memoria técnica
Canalización y recintos:

## Slide 6
Memoria técnica
Canalización y recintos:

## Slide 7
Memoria técnica
Plano de la planta en 2D:

## Slide 8
Memoria técnica
Plano de la planta en 2D:
Red | Nº de tomas por vivienda
CPT | 6
RTV | 4
CC TBA | 2
FO | 1

## Slide 9
Planos y esquemas
Red RTV:
Se utilizarán tres antenas terrestres y dos antenas satelitales para captar las señales. Estas señales pasarán a un amplificador mono canal y posteriormente a un mezclador 3x2.
El número de tomas RTV que hay en cada vivienda es de 4, habrá un distribuidor en cada RTR con ese número de salidas.
 | FM | Digital | TDT
Tipo | Circular | Directiva | Directiva
Ganancia | 0 dB | >12 dB | >8 dB
Datos de las antenas terrestres
Datos de las antenas satelitales
 | Astra | Hispasat
Ángulo | 2º | 30º W
Elevación | 42, 607º | 34, 637º
Dist. Sat. | 37.584 kms | 38.221 kms

## Slide 15
Planos y esquemas
Red CPT:
Vamos a necesitar 12 pares de par trenzado, al aplicarle el 20% se nos queda en 15 pares, los tres de diferencia los usaremos como cables de reserva que se pondrán en las plantas con vivienda.
La distribución va a ser de tipo estrella ya que la distancia entre el RITI y el RTR más alejado es de menos de 100 metros.

## Slide 16
Plano esquema de la red CPT

## Slide 17
Planos y esquemas
Red CC TBA:
Para cada vivienda y local vamos a colocar 1 toma de CC TBA, llegando a un total de 12 cables. En esta red no se van a usar cables de reserva ya que no se aplica el 20% de reserva.
La distribución va a ser también en estrella, ya que el número de PAUs es menor que 20.
Nº de PAUs = 12

## Slide 18
Plano esquema de la red CC

## Slide 19
Planos y esquemas
Red FO:
Se van a utilizar un total de 18 mangueras de FO donde cada manguera contiene dos cables de fibra óptica (uno de ida y otro de vuelta). 6 de estas mangueras son de reserva.
La distribución va a ser también en estrella, ya que el número de PAUs es menor que 20.
Nº de PAUs = 12

## Slide 20
Plano esquema de la red FO

## Slide 21
Planos y esquemas
Esquema del RITI y RITS:

## Slide 22
Planos y esquemas
Esquema del RTR:

## Slide 23
Pliego de condiciones
Cables:
AMP905 Cable coaxial AL/CU carrete plástico cubierta blanca 100m.
AMP564 Cable UTP Cat.6 PVC/Beige Caja cartón 305m. LSFH
AMP756 Cable 2 FO SM ajustada G657A2 armada 3mm int./ext. marfil
AMP908 Cable coaxial troncal RG11 CU/CU bobina de madera 300m NE 480
Tubos y arquetas:
AMP090 40mm (Tubo canalización de enlace)
AMP091 50mm (Tubo canalización principal)
Tubo corrugado de PVC LEXMAN 25 mm 75 m (Tubo canalización secundaria)

## Slide 24
Pliego de condiciones
Tomas:
AMP748 Conector RJ45 hembra UTP Cat.6 blanco 90º (Roseta UTP)
AMP912 Adaptador SC-SC APC SM duplex, zirconia, verde (Roseta FO)
Caja de superficie de fibra óptica con 4 salidas SC/APC para FTTH FO-080003 de Tecatel (Caja de Segregación)
AMP663 Base de toma final TV+RD/SAT c/c (5-2500MHz) demix SMC sin carátula (Toma cable coaxial)
AMP928 Caja terminal interior FO 86x86x23mm con 2 adaptadores SC/APC incluidos (Roseta FO)
Patch Panels:
AMP672 Panel de parcheo integrado 19" Cat.6 UTP 24p 1U dual 180º bastidor trasero, etiqueta (Patch Panel UTP)
BANDEJA FO 1U-19'' DE 24 ADAPTADORES SC/APC DÚPLEX SM(ADAPTADOR + CASET)
Patch Panel rack19 24-port BNC-hembra 2U

## Slide 25
Pliego de condiciones
Redes:
AMP622 Rack 19"32U 1610X600x600mm Sop.800Kg pta.cristal+trasera met.+4 Rdas+patas el. (Armario)
AMP12 Antena circular FM (Radio FM)
AMP16 Antena directiva radio digital DAB 3 elementos (Antena radio DAB)
AMP41 Antena 19 elementos CH/21-60 ganancia 13dB "LTE" (Antena TV)
AMP030C Mástil cincado 3000x35x1,5 mm. (Mástil)
AMP85 Antena parabólica Offset de 1,35m. ( Parabólicas)
AMP066 Armario plastico PVC ICT 450x450x150 (Caja de empotrar +marco+puerta) (Registros Secundarios)
AMP056 Armario plástico PVC ICT 500x300x60 (Caja de empotrar +marco+puerta) (RTR)
AMP400 Central amplificación 5E 40dB (BI+FM/BIII+DAB/BIV/BV/UHF) (Amplificador FM+UHF+DAB)

## Slide 26
Pliego de condiciones
Redes:
AMP107 Amplificador blindado 2E UHF+UHF 30dB "LTE" (Amplificadores SAT)
MI 3 ICT mezclador 3 entradas de Ekselans
AMP656/20 Derivador directivo 6 derivaciones 20dB (Derivador)
AMP652/20 Derivador directivo 2 derivaciones 20dB (Derivador)
AMP664 Pau distribuidor 2 entradas 4 salidas (Distrubuidor)
AMP160 Carátula para base TV+RD/SAT (64ud)
AMP132 Distribuidor directivo 4 salidas (Caja plástica) (Distribuidor)
AMP656/16CF Derivador directivo 6 derivaciones 16dB
AMP654/12CF Derivador directivo 4 derivaciones 12dB

## Slide 27
Presupuesto
Instalación
3199,69 €
Cables
4432,80 €
Paneles
393,86 €
Conectores y tomas
1258,04 €
Tubos
393,86 €
Subtotal
9810,79 €
Total(+IVA)
11871,06 €
Trabajo Proyectista (30%)
5013,32 €
Presupuesto final
16590, 37€

## Slide 28
Conclusiones
Ha resultado ser más complejo de lo que esperábamos
Requiere un buen conocimiento de diversas materias
Gran parte del coste se destina a los aspectos urbanísticos
Práctica diferente con respecto a las demás asignaturas

## Slide 29
Webgrafía
Base del proyecto, presupuestos y pliego de condiciones:
aulasvirtuales.uhu.es
ikastaroak.ulhi.net
talleresroiri.com
www.tdtprofesional.com
www.televes.com
covama.es
Software:
Cast60
Visio Profesional 2019

## Slide 30
¿Alguna duda?